## Slide 1
下一代云网智能与安全研究团队
汇报人姓名：张文彬
本周研究进展
研究方向：ebpf&DPDK
研究方向：DP
汇报日期：2023/4/20
Notes: 使用说明：
1、这里是1#封面；

## Slide 2
DPU-sketch论文背景实验部分；DPDK多核多线程收包+不同流量速率/包大小的性能测量
1
阶段性
研究目标
完成了DPDK多核多线程收包（1-10核）
完成了多核下，64/128/256/512/1024/1500包大小，40/100Gbps下测出消耗的cpu cycle和吞吐量
上两个任务均完成了。DPDK Scaling multi cores代码是基于performance-thread修改的（这个实例在dpdk 22.11/23版本已经删除）
2
本周
研究任务
3
完成情况总体介绍
Notes: 使用说明：
1、这里是三段式文字页
2、文本框可自由填入内容，如文字过多，会自动缩排

## Slide 3: 01 本周研究任务完成情况
  多线程收包
    注释了performance-thread中的tx部分，保留了rx部分
    需要额外设置RSS（网卡收包队列，根据ETH_RSS_IP哈希映射）,同时还应发送随机IP的数据包（pktgen端设置 enable 0 range）,否则所有数据包只能映射到1个队列，DPDK无法发挥性能优势
    pktgen端设置 enable 0 range，会导致发包速率下降（100->8 1024-byte packet, 100->15 512-byte packet ）,可以先发送固定数据包，流经P4交换机线速转发修改，将src_ip换成32位随机数。（dst_ip不可修改为随机的，否则接收端会收不到包）
Notes: 使用说明：
1、这里是另一种文字页
2、文本框可自由填入内容，如文字过多，会自动缩排

## Slide 4: 01 本周研究任务完成情况
  测量结果
    完成了对8种sketch(Nitrosketch,Count Sketch,Count-Min,Elastic Sketch,Counting BloomFilter,SketchVisor,Flowradar,Univmon) 多核下收包性能测量，
    环境条件：包大小64/128/256/512/1024/1500，速率40/100Gbps下
    测出消耗的CPU cycle和吞吐量（pps）
Notes: 使用说明：
1、这里是另一种文字页
2、文本框可自由填入内容，如文字过多，会自动缩排

## Slide 5: 01 本周研究任务完成情况
  测量结果
    在大包（512，1024byte）条件下，随着接收端核数增加，接收端吞吐已经接近发包速率；小包（64byte）条件下，接收端核数增加，吞吐尚未饱和）
    大包条件下，CPU cycle随着核数增加较快
Notes: 使用说明：
1、这里是另一种文字页
2、文本框可自由填入内容，如文字过多，会自动缩排

## Slide 6: 存在的问题与想法、下周计划
存在的问题与想法
下周计划
协助SRTP学弟完成基于ebpf的sketch测量
协助孙溪配置环境
完善毕设
服务器机器有些问题需要解决（pktgen能发包但接收端收不到包）
Notes: 使用说明：
1、这里是二段式文字页
2、文本框可自由填入内容，如文字过多，会自动缩排

## Slide 7
2023/4/20
7
下一代云网智能与安全研究团队